|  | Приложение №1 к котировочной документации Утверждаю Главный врач ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» _____________Л.М. Сиглаева м.п. Техническое задание на поставку изделия медицинского назначения (резектоскоп) для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 1 Гарантийный срок Не менее 12 месяцев 2 Срок поставки в течение 30 рабочих дней с даты заключения контракта 3 Вся сопроводительная документация на русском языке Соответствие 4 Доставка за счет средств поставщика Соответствие 5 Качество и безопасность поставляемого товара подтверждается Регистрационными удостоверениями, выданными Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Соответствие № Код КТРУ (ОКПД2) Наименование Технические характеристики Ед. изм. Кол-во 1 32.50.13.190-00007061 Резектоскоп непрерывного промывания Fr (ШР) 26, активный - Модульная конструкция: тубус внешний круглого сечения, тубус внутренний круглого сечения, рабочий элемент активный, обтуратор; - Разъем для подключения монополярного высокочастотного кабеля; - Внутренний тубус с керамическим наконечником; - Система постоянного орошения; - Совместимость, для обеспечения работоспособности, с трубкой оптической Ги 4-12 производства ООО НПФ Крыло, которая имеется у Заказчика, - Совместимость, для обеспечения работоспособности, с электродами монополярными производства ООО НПФ Крыло, которые имеются у Заказчика, - Внешний тубус выполнен по типу Iglesias; - Внешний тубус вращающийся независимо от внутреннего тубуса; - Оригинальная конструкция замков, обеспечивает простоту сборки и разборки резектоскопа; - Замок фиксации оптической трубки диаметром 4мм; - Замок фиксации тубуса внешнего; - Замок фиксации тубуса внутреннего; - Кнопка замка электрода ; - пластиковые Краны подачи и оттока жидкости ; - Материал тубусов, обтуратора, рабочего элемента: коррозионностойкая сталь ; - Диаметр внешнего тубуса, не более: 8,8 мм; - Рабочая длина внешнего тубуса, не менее: 197 мм; - Дополнительная комплектация: кран пластиковый запасной (в кол-ве 2 шт); -Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: 2а; - инструмент многоразового применения шт. 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Старшая медицинская сестра хирургического отделения ______________ Сальникова Е.В.