|  | Приложение №1 к котировочной документации Утверждаю Главный врач ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» _____________Л.М. Сиглаева м.п. |
| --- | --- |

Техническое задание

на поставку изделий медицинского назначения (кассеты, экраны для компьютерной радиографии) для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»

| № | Наименование параметра | Требуемые параметры |
| --- | --- | --- |
|  | 1 Кассета для системы компьютерной радиографии Carestream Vita CR / Vita LE |  |
| 1.1 | Формат кассеты | 35 х 43 см |
| 1.2 | Совместимость с системами цифровой радиографии Vita CR, Vita LE пр-ва Carestream Health Inc. | Наличие |
| 1.3 | Размер точки (пикселя) цифровых изображений для рентгенографических исследований, мкм, не более | 86,5 |
| 1.4 | Разрешение, пикс/мм, не менее | 11 |
| 1.5 | Количество в поставке | 1 |
|  | 2 Запоминающий экран для системы компьютерной радиографии Carestream Vita CR / Vita LE |  |
| 2.1 | Формат экрана | 35 х 43 см |
| 2.2 | Совместимость с системами цифровой радиографии Vita CR, Vita LE пр-ва Carestream Health Inc. | Наличие |
| 2.3 | Запоминающий экран с порошковым люминофором | Наличие |
| 2.4 | Размер точки (пикселя) цифровых изображений для рентгенографических исследований, мкм, не более | 86,5 |
| 2.5 | Разрешение, пикс/мм, не менее | 11 |
| 2.6 | Количество в поставке | 1 |
|  | 3 Кассета для системы компьютерной радиографии Carestream Vita CR / Vita LE |  |
| 3.1 | Формат кассеты | 35 х 35 см |
| 3.2 | Совместимость с системами цифровой радиографии Vita CR, Vita LE пр-ва Carestream Health Inc. | Наличие |
| 3.3 | Размер точки (пикселя) цифровых изображений для рентгенографических исследований, мкм, не более | 86,5 |
| 3.4 | Разрешение, пикс/мм, не менее | 11 |
| 3.5 | Количество в поставке | 1 |
|  | 4 Запоминающий экран для системы компьютерной радиографии Carestream Vita CR / Vita LE |  |
| 4.1 | Формат экрана | 35 х 35 см |
| 4.2 | Совместимость с системами цифровой радиографии Vita CR, Vita LE пр-ва Carestream Health Inc. | Наличие |
| 4.3 | Запоминающий экран с порошковым люминофором | Наличие |
| 4.4 | Размер точки (пикселя) цифровых изображений для рентгенографических исследований, мкм, не более | 86,5 |
| 4.5 | Разрешение, пикс/мм, не менее | 11 |
| 4.6 | Количество в поставке | 1 |
|  | 5 Кассета для системы компьютерной радиографии Carestream Vita CR / Vita LE |  |
| 5.1 | Формат кассеты | 25 х 30 см |
| 5.2 | Совместимость с системами цифровой радиографии Vita CR, Vita LE пр-ва Carestream Health Inc. | Наличие |
| 5.3 | Размер точки (пикселя) цифровых изображений для рентгенографических исследований, мкм, не более | 86,5 |
| 5.4 | Разрешение, пикс/мм, не менее | 11 |
| 5.5 | Количество в поставке | 1 |
|  | 6 Запоминающий экран для системы компьютерной радиографии Carestream Vita CR / Vita LE |  |
| 6.1 | Формат экрана | 25 х 30 см |
| 6.2 | Совместимость с системами цифровой радиографии Vita CR, Vita LE пр-ва Carestream Health Inc. | Наличие |
| 6.3 | Запоминающий экран с порошковым люминофором | Наличие |
| 6.4 | Размер точки (пикселя) цифровых изображений для рентгенографических исследований, мкм, не более | 86,5 |
| 6.5 | Разрешение, пикс/мм, не менее | 11 |
| 6.6 | Количество в поставке | 1 |

Согласовано ______________ Л.Ф. Мартыненко