|  | Приложение №1 котировочной документации Утверждаю Главный врач ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» _____________Л.М. Сиглаева м.п. |
| --- | --- |

Техническое задание

на поставку и выполнение работ по установке кондиционера и осушителя воздуха для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»

| № п/п | Наименование, функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки | Требования к показателям объекта закупки | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кондиционер | штука | 1 |
|  | Инверторная сплит-система для регулирования температуры и влажности воздуха в помещении | наличие |  |  |
|  | Настенный | наличие |  |  |
|  | Рассчитан на площадь помещения, , кв. м | Не менее 25 Не более 30 |  |  |
|  | Для работы в помещении с относительной влажностью, диапазон включает, % | От 0 до 80 |  |  |
|  | Режим охлаждения воздуха | наличие |  |  |
|  | Режим обогрева воздуха | наличие |  |  |
|  | Температура воздуха в помещении при работе в режиме охлаждения, диапазон включает, °С | От +18 до +43 |  |  |
|  | Температура наружного воздуха при работе в режиме охлаждения, диапазон включает, °С | От -7 до+ 24 |  |  |
|  | Режим осушения воздуха | наличие |  |  |
|  | Режим обогрева воздуха | наличие |  |  |
|  | Температура воздуха в помещении при работе в режиме обогрева, диапазон включает, °С | От +18 до +43 |  |  |
|  | Температура наружного воздуха при работе в режиме обогрева, диапазон включает, °С | От -7 до +24 |  |  |
|  | Режим вентиляции без охлаждения и нагрева | наличие |  |  |
|  | Дистанционное управление | наличие |  |  |
|  | Регулировка направления воздушного потока | наличие |  |  |
|  | Функция автоматической очистки | наличие |  |  |
|  | Работа от сети переменного тока напряжением 220 В +/- 10% и частотой 50 Гц +/-10% | наличие |  |  |
|  | Производительность системы охлаждения, кВт | Не менее 2,55 |  |  |
|  | Производительность при нагреве, кВт | Не менее 2,65 |  |  |
|  | Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | Не более 0,79 |  |  |
|  | Потребляемая мощность при обогреве, кВт | Не более 0,73 |  |  |
|  | Режим экономии энергии | наличие |  |  |
|  | Антибактериальное покрытие | наличие |  |  |
|  | Защита от поражения электрическим током | наличие |  |  |
|  | Рабочий ток при охлаждении, А | Не более 3,21 |  |  |
|  | Рабочий ток при нагреве, А | Не более 3,61 |  |  |
|  | Расход воздуха внутри помещения, куб. м/час | Не более 470 |  |  |
|  | Уровень шума наружного блока, дБ | Не более 48 |  |  |
|  | Уровень шума внутреннего блока, дБ | Не более 40 |  |  |
|  | Размеры наружного блока, мм: Ширина Высота Глубина | Не менее 650 Не более 720 Не менее 420 Не более 428 Не менее 300 Не более 310 |  |  |
|  | Размеры внутреннего блока, мм: Ширина Высота Глубина | Не менее 740 Не более 750 Не менее 230 Не более 270 Не менее 170 Не более 185 |  |  |
|  | Масса наружного блока, кг | Не более 25 |  |  |
|  | Масса внутреннего блока, кг | Не более 8 |  |  |
|  | Пульт дистанционного управления | наличие |  |  |
|  | Дисплей пульта дистанционного управления | наличие |  |  |
|  | Проводной кабель с разъемом, проводов | Не менее 5 |  |  |
|  | Сливная пробка | наличие |  |  |
|  | Система против образования льда | наличие |  |  |
|  | Батарейки к пульту дистанционного управления, шт. | Не менее 2 |  |  |
|  | Монтажная пластина, шт. | Не менее 1 |  |  |
| 2. | Осушитель воздуха | штука | 1 |
|  | Производительность по осушению, л/д | Не менее 16 |  |  |
|  | Объем бака, л | Не менее 5 |  |  |
|  | Параметры питания, В/Гц | 220~/50 |  |  |
|  | Номинальная потребляемая мощность, Вт | Не более 300 |  |  |
|  | Номинальный ток, А | 1,5 |  |  |
|  | Расход воздуха, м/ч | 160 |  |  |
|  | Уровень шума, дБ(А) | Не более 39 |  |  |
|  | Класс электрозащиты | Наличие |  |  |
|  | Вес нетто, кг | Не более 14 |  |  |
|  | Размеры прибора, мм Ширина Глубина Высота | Не менее 270 Не более 280 Не менее 230 Не более 240 Не менее 450 Не более 500 |  |  |
|  | Встроенный гигростат | Наличие |  |  |
|  | Дисплей-индикатор на приборе | Наличие |  |  |
|  | Температура воздуха диапазон включает, °С | От +5- до +35 |  |  |
|  | Влажность, диапазон включает, % | От 30 до 90 |  |  |
|  | Регулировка скорости вентилятора | Наличие |  |  |
|  | Таймер отключения | Наличие |  |  |
|  | Режим авторазморозки | Наличие |  |  |
|  | Воздушный фильтр | Наличие |  |  |
|  | Индикатор заполнения бака | Наличие |  |  |
|  | Установка | Напольная |  |  |
|  | Колеса для перемещения | Наличие |  |  |

Согласовано _____________________