|  | Приложение №1 к котировочной документации Утверждаю Главный врач ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» _______________/Сиглаева Л.М./ м.п. |
| --- | --- |

Техническое задание

на поставку изделия медицинского назначения (экспресс-анализатор портативный) для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»

| Наименование параметра | Параметры, величина технической характеристики |
| --- | --- |
| 1 | Общие характеристики |  |
| 1.1 | Метод измерения концентрации аналитов | Иммунохроматографи-ческий |
| 1.2 | Метод передачи и обработки сигнала | Цифровой |
| 1.3 | Диапазон измерения Тропонина I | 0.1ng/ml – 30ng/ml |
| 1.4 | Диапазон измерения Креатинфосфокиназы MB | 2.0ng/ml – 200ng/ml |
| 1.5 | Диапазон измерения Миоглобина | 20ng/ml – 1000ng/ml |
| 1.7 | Одновременное количественное и качественное определение трех маркеров инфаркта миокарда: тропонина I, миоглобина, креатинфосфокиназы MB с использованием одной тест-полоски на три параметра. | Наличие |
| 1.8 | Одновременное количественное и качественное определения двух маркеров инфаркта миокарда: тропонина I, миоглобина, с использованием одной тест-полоски на два параметра. | Наличие |
| 1.9 | Количественное и качественное определение тропонина I | Наличие |
| 1.10 | Тип пробы: Цельная кровь, плазма, сыворотка | Наличие |
| 1.11 | Работы с пробами гепаринизированной крови | Наличие |
| 1.12 | Объем пробы | не более 80 мкл |
| 1.13 | Kалибровка | Автоматическая |
| 1.14 | Время для одновременного исследования трех показателей: тропонина I, миоглобина, креатинфосфокиназы MB | Не более 15 минут |
| 2 Технические характеристики |  |
| 2.1 | Вывод результатов на дисплей и внешний принтер | Наличие |  | Наличие |
| 2.2 | Встроенный или внешний компьютер | Наличие |
| 2.3 | Сенсорный цветной LCD дисплей | Наличие |
| 2.4 | Встроенный термопринтер | Наличие |
| 2.5 | Электропитание | 220В/12В |
| 2.6 | Возможность работы от аккумулятора | Наличие |
| 2.7 | Жесткий диск | Наличие |
| 2.8 | Габариты (мм), не более | 300 x 210 x 250 |
| 2.9 | Вес (кг), не более | 2 |
| 3 Комплектация и документация |  |  |
| 3.1 | Анализатор | Наличие |  | Наличие |
| 3.2 | Калибровочные тест-полоски | Наличие |
| 3.3 | Регистрационное удостоверение Росздравнадзора России | Наличие |
| 3.4 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3.5 | Гарантия с момента ввода в эксплуатацию | Не менее 12 месяцев |
| 3.6 | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие |
| 3.7 | Наличие сервисной службы Производителя | Наличие |

Согласовано

Заведующий поликлиникой-врач-дерматовениролог ______________ Тарасов А.Н.