|  | Приложение №1 котировочной документации Утверждаю Главный врач ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» _____________Л.М. Сиглаева м.п. |
| --- | --- |

Техническое задание

на поставку изделий медицинского назначения (герниостеплер, картриджи)

для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»

| 1. Герниостеплер (5 мм с рукояткой пистолетного типа для наложения титановых фиксаторов) |
| --- |
| Герниостеплер предназначен для фиксации сетчатого протеза при лапароскопическом грыжесечении | Соответствие |
| Герниостеплер применяется с восьмизарядной кассетой рабочей длиной 35 мм, заряженной двухзаходными титановыми фиксаторами | Соответствие |
| Активация герниостеплера происходит путем сжатия подвижного рычага рукоятки. За одно полное сжатие, происходит установка одного фиксатора. | Соответствие |
| Рабочий диаметр, не более, мм | 5 |
| Рабочая длина для лапароскопического грыжесечения, не менее, мм | 340 |
| Общая длина, не менее, мм | 513 |
| Рукоятка пистолетного типа с зубчато-рычажным механизмом | Соответствие |
| Инструмент разборный для обработки и стерилизации | Соответствие |
| Инструмент многоразового использования | Соответствие |
| Инструмент изготовлен из нержавеющей стали | Соответствие |
| Гарантия на инструмент, не менее, месяцев | 36 |
| 2. Картридж (Кассета с титановыми фиксаторами для герниостеплера) |
| Длина кассеты, не более, мм | 35 |
| Диаметр, не более, мм | 5 |
| Картридж изготовлен из полиэтилена | Соответствие |
| Фиксаторы изготовлены из титана | Соответствие |
| Количество фиксаторов в кассете, не менее, шт | 8 |
| Двухзаходные фиксаторы в виде штопора | Соответствие |
| Фиксирующая скрепка для позиционирования в картридже | Наличие |
| Предназначены для работы с герниостеплером «ППП» | Соответствие |

Согласовано_______________________/____________________/